Технические характеристики

| Наименование параметра: | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | КПГ-3НГ | КПГ-3-5НГ |
| Тип машины |  | Навесная |
| Масса (без опций) | (кг) | 800±300 | 1700±500 |
| Производительность за час основного времени, при скорости 10 км/ч | (га) | 2,5 | 5 |
| Производительность за час эксплуатационного времени | (га) | 2 | 4 |
| Рабочая скорость, не более | (км/ч) | 12 |
| Максимальная транспортная скорость, не более | (км/ч) | 20 |
| Рабочая ширина захвата | (м) | 2,5 | 4,5 |
| Количество рабочих органов (стоек) | (шт.) | 3 | 5 |
| Расстояние между стойками | (мм) | 1000 |
| Ширина стойки | (мм) | 36 |
| Глубина обработки | (см) | 15-45 |
| Ширина в рабочем/транспортном положении | (мм) | 3000±300 | 5300±300 |
| Высота в транспортном положении | (мм) | 2300±300 | 2300±300 |
| Высота в рабочем положении | (мм) | 1800±500 |
| Длина в рабочем/транспортном положении (без опций) | (мм) | 1500±500 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью ДВС, не менее | (л.с.) | 200 | 300 |
| Количество обслуживающего персонала | (чел.) | 1 (механизатор) |
| Настройка рабочей глубины |  | механическая |